## Slide 1: Программирование микропроцессоров
Введение

## Slide 2: Добро пожаловать на курс
Продолжительность: 1 семестр (17 лекций)
Языки программирования: C и ассемблер (x86-64 и не только)
Идея курса: понимать, как процессор выполняет вашу программу
Изучим инструменты: компилятор, линкер, дизассемблер, отладчик

## Slide 3: Зачем изучать низкоуровневые языки программирования?
Чтобы понимать того, как именно процессор исполняет нашу программу
Понимать, почему код работает быстро или, наоборот, медленно
Уметь отлаживать низкоуровневые ошибки:
  Переполнение стека, работа с указателями.
Понимать стоимость абстракций высокоуровневого языка программирования
Читать чужой код в дизассемблере и отлаживать «непонятные ошибки»
Уметь соединять код на разных языках программирования

## Slide 4: Устройство микропроцессора

## Slide 5: Что такое микропроцессор
Микропроцессор — это программно-управляемое вычислительное устройство
  выполняет машинные инструкции
  работает с данными в регистрах и памяти
  реализует фиксированный набор операций (ISA, Instruction Set Architecture)
  управляет потоком выполнения программы
  взаимодействует с памятью и устройствами ввода-вывода
Поведение микропроцессора полностью определяется исполняемой программой
Notes: Теперь давайте более строго ответим на вопрос: что такое микропроцессор.
Микропроцессор — это программно-управляемое вычислительное устройство. Он не выполняет «алгоритмы» и не понимает смысл программы — он выполняет машинные инструкции, строго определённые его архитектурой.
У каждого микропроцессора есть набор инструкций, или ISA — instruction set architecture. Это контракт между программой и железом: какие операции возможны, какие регистры есть, как выполняются переходы и вызовы функций.
Микропроцессор работает с данными, которые находятся:
либо в регистрах,
либо в памяти, и выполняет над ними операции: арифметические, логические, управляющие.
Кроме выполнения отдельных инструкций, процессор отвечает за управление потоком выполнения: он решает, какая инструкция будет выполнена следующей — просто следующая по порядку, или переход, или вызов функции, или возврат.
Важно понимать ключевую идею: сам по себе микропроцессор ничего не делает. Всё его поведение полностью определяется той программой, которая сейчас выполняется. Именно поэтому мы говорим о программировании микропроцессоров: меняя программу, мы буквально меняем поведение железа — не физически, а логически.
В этом курсе мы будем рассматривать микропроцессор не как чёрный ящик, а как систему, чьё поведение можно понять, предсказать и контролировать, если понимать инструкции, память и поток выполнения.

## Slide 6: Устройство микропроцессора
Основные компоненты микропроцессора:
  Регистры
    сверхбыстрая внутренняя память
    хранят операнды, адреса, состояние выполнения
  Арифметико-логическое устройство (ALU)
    выполняет арифметические и логические операции
    формирует флаги состояния
  Блок управления
    выбирает и декодирует инструкции
    управляет потоком выполнения программы
  Счётчик команд (PC / RIP)
    указывает адрес текущей инструкции
  Интерфейс к памяти и устройствам
    загрузка инструкций и данных
    запись результатов
    ввод-вывод
Все компоненты работают синхронно под управлением программы
Notes: Теперь посмотрим внутрь микропроцессора и разберёмся, из каких основных частей он состоит. Это важно, потому что все эти элементы мы будем постоянно видеть в ассемблере и отладчике.
Начнём с регистров. Регистры — это самая быстрая память в системе. В них хранятся операнды для вычислений, адреса в памяти, а также информация о состоянии выполнения программы. Практически каждая инструкция процессора так или иначе работает с регистрами.
Далее — арифметико-логическое устройство, или ALU. Именно здесь выполняются сложение, вычитание, сравнение, логические операции. Кроме результата, ALU обычно формирует флаги состояния — например, был ли результат нулём или произошло переполнение.
Блок управления отвечает за то, что вообще происходит дальше. Он выбирает следующую инструкцию, декодирует её и управляет работой остальных компонентов процессора. Если очень упрощать, это «дирижёр», который заставляет все части работать согласованно.
Отдельно важно выделить счётчик команд, который часто называют PC или RIP. Это специальный регистр, в котором хранится адрес текущей инструкции. Именно он определяет, откуда процессор возьмёт следующую команду.
И наконец, интерфейс к памяти и устройствам. Через него процессор:
загружает инструкции и данные,
записывает результаты,
общается с устройствами ввода-вывода.
Важно понимать, что все эти компоненты не существуют сами по себе. Их работа полностью определяется исполняемой программой и последовательностью инструкций. В дальнейшем курсе мы будем буквально «видеть» эти части в работе: смотреть значения регистров, менять поток выполнения, анализировать работу ALU и переходы по счётчику команд.

## Slide 7: Архитектура Фон-Неймана и Гарвардская архитектура
Гарвардская архитектура
Архитектура Фон-Неймана
Примеры:
Microchip PIC
Atmel AVR (Arduino)
ARM Cortex-M (STM32)
Примеры:
Intel Core (x86-64)
AMD Ryzen
Apple M-series (ARM)
Notes: Когда мы говорим о программировании микропроцессоров, важно понимать, как процессор хранит и получает программу и данные. Здесь есть две базовые архитектурные модели: архитектура фон Неймана и гарвардская архитектура.
В архитектуре фон Неймана программа и данные хранятся в одной памяти и передаются по одному каналу. Для процессора инструкция — это такие же данные, как и любые другие. Это делает модель простой и удобной для программирования, но приводит к так называемому узкому месту фон Неймана: процессор не может одновременно считывать инструкцию и работать с данными из памяти.
В гарвардской архитектуре память инструкций и память данных физически разделены, как и каналы доступа к ним.
Благодаря этому процессор может одновременно получать инструкцию и обращаться к данным, что повышает производительность. Цена за это — более сложная аппаратная реализация и модель работы с памятью.
В чистом виде эти архитектуры сегодня почти не используются. Современные процессоры обычно программно выглядят как архитектура фон Неймана, но аппаратно используют элементы гарвардской архитектуры, например раздельные кэши для инструкций и данных.
В микроконтроллерах гарвардская архитектура встречается чаще, особенно в системах bare-metal.
Архитектура фон Неймана (программная модель):
Intel Core (x86-64)
AMD Ryzen
Apple M-series (ARM)
Гарвардская архитектура (или близкая к ней):
Microchip PIC
Atmel AVR (Arduino)
ARM Cortex-M (STM32)

## Slide 8: Что такое программа?
Программа для микропроцессора — последовательность машинных инструкций, которые расположены в памяти и выполняются по шагам
Каждая инструкция определяет: что сделать (операцию), с какими данными, и откуда взять следующую инструкцию
Процессор не понимает C, Python и т. д. он выполняет только двоичный машинный код
  C и ассемблер — способы описать этот код
Notes: Что такое программа с точки зрения микропроцессора?
Для процессора программа — это не текст и не файл. Это последовательность машинных инструкций, которые лежат в памяти.
Каждая инструкция — это двоичное число определённого формата. Она говорит процессору:
какую операцию выполнить,
с какими данными,
и куда перейти дальше.
Процессор работает очень механически. Он:
считывает инструкцию из памяти,
декодирует её,
выполняет,
переходит к следующей.
Языки высокого уровня, такие как C или Python, не выполняются процессором напрямую. Они существуют для удобства человека. Перед выполнением они обязательно преобразуются в машинный код — через компилятор или интерпретатор.
Ассемблер — это почти прямое текстовое представление машинных инструкций. Обычно одна строка ассемблера соответствует одной инструкции процессора. Поэтому в этом курсе мы постоянно будем связывать три уровня:
машинные инструкции,
ассемблер,
и код на C.
Наша цель — научиться смотреть на программу глазами микропроцессора и понимать, что именно он делает в каждый момент времени.

## Slide 9: Нахождение максимального элемента массива (x86-64)
#include <limits.h>
int max(int *a, int n) {
if (n == 0) {
return INT_MIN;
}
int m = a[0];
for (int i = 1; i < n; i++) {
if (a[i] > m) {
m = a[i];
}
}
return m;
}
max:
mov eax, -2147483648 # b8 00 00 00 80
test esi, esi # 85 f6
je .L1 # 74 15
mov eax, DWORD PTR [rdi] # 8b 07
xor edx, edx # 31 d2
.L3:
inc rdx # 48 ff c2
cmp esi, edx # 39 d6
jle .L1 # 7e 0a
mov ecx, DWORD PTR [rdi+rdx*4] # 8b 0c 97
cmp eax, ecx # 39 c8
cmovl eax, ecx # 0f 4c c1
jmp .L3 # eb ef
.L1:
ret # c3
https://godbolt.org/z/rfjq9ov3c
Notes: Сначала давайте посмотрим на программу, возвращающую значение максимального элемента массива, скомпилированную под x86-64. Слева — исходный код на C, справа — ассемблер и машинные коды. Обратите внимание: в x86-64 инструкции переменной длины. Здесь рядом с ассемблером видно, что одна инструкция может занимать:
1 байт,
2 байта,
5 байт,
и больше.
Это хорошо заметно по машинным кодам — они разной длины и формы. Из-за этого код сложно «читать глазами», но есть и плюс: в кодировке x86-64 часто легко увидеть константы и смещения. Например, сразу видно, где закодировано смещение в памяти или константное значение. Ассемблерный код относительно компактный по числу инструкций, но сами инструкции довольно сложные и многофункциональные.
Обратите внимание также на:
имена регистров (rax, rdx, rdi, esi),
инструкции (cmp, cmov, jmp),
и символ комментария — здесь используется #.

## Slide 10: Нахождение максимального элемента массива (ARM64)
#include <limits.h>
int max(int *a, int n) {
if (n == 0) {
return INT_MIN;
}
int m = a[0];
for (int i = 1; i < n; i++) {
if (a[i] > m) {
m = a[i];
}
}
return m;
}
https://godbolt.org/z/xEnd9v98q
max:
cbz w1, .LBB0_5 // 340001c1
mov x8, x0 // aa0003e8
ldr w0, [x0] // b9400000
cmp w1, #2 // 7100083f
b.lt .LBB0_4 // 5400012b
mov w9, w1 // 2a0103e9
add x8, x8, #4 // 91001108
sub x9, x9, #1 // d1000529
.LBB0_3:
ldr w10, [x8], #4 // b840450a
cmp w10, w0 // 6b00015f
csel w0, w10, w0, gt // 1a80c140
subs x9, x9, #1 // f1000529
b.ne .LBB0_3 // 54ffff81
.LBB0_4:
ret // d65f03c0
.LBB0_5:
mov w0, #-2147483648 // 52b00000
ret // d65f03c0
Notes: Теперь посмотрим ту же самую программу, но скомпилированную под ARM64 — архитектуру, которая используется в современных смартфонах.
Первое, что сразу бросается в глаза: в ARM64 все инструкции имеют фиксированную длину — ровно 4 байта.
Это видно по машинным кодам: каждая инструкция — это одно 32-битное слово. С одной стороны, такая кодировка проще для процессора. С другой — по машинному коду почти невозможно “на глаз” понять, где там константа, где смещение, где номер регистра. Всё закодировано плотными битовыми полями.
Ассемблерных строк здесь получилось больше, чем в x86-64. ARM64 предпочитает более простые и узкоспециализированные инструкции, поэтому то, что в x86-64 делается одной инструкцией, здесь часто разбивается на несколько.
Также обратите внимание на:
совершенно другие имена регистров (x0, x8, w0, w10);
другой набор инструкций (ldr, csel, cbz);
и другой символ комментария — здесь используется //.
Несмотря на то, что логика программы одинаковая, ассемблерный код выглядит совершенно по-разному.

## Slide 11: Выводы
Один и тот же алгоритм порождает разный машинный код
  разные наборы инструкций (ISA)
  разная кодировка инструкций
    x86-64 — переменная длина
    ARM64 — фиксированные 4 байта
  разные регистры и соглашения
  разное количество инструкций
  разный синтаксис ассемблера
Следствие:
  машинный код непереносим
  ассемблер привязан к архитектуре
Решение:
  язык высокого уровня + компилятор
Notes: Давайте теперь зафиксируем выводы. Мы взяли один и тот же алгоритм — поиск максимального элемента массива —и скомпилировали его под две разные архитектуры: x86-64 и ARM64.
В результате мы получили два совершенно разных набора инструкций. Отличается практически всё:
кодировка инструкций,
длина инструкций,
имена регистров,
набор команд,
даже синтаксис комментариев.
В x86-64 инструкции переменной длины, и в машинном коде часто можно узнать константы и смещения. В ARM64 каждая инструкция занимает ровно 4 байта, но по машинному коду почти невозможно понять, что она делает.
Ассемблерные программы тоже отличаются: где-то больше строк, где-то меньше, используются разные приёмы и разные инструкции, хотя логика программы абсолютно одинакова.
Из этого следует важный вывод: машинный код принципиально непереносим, а программирование на ассемблере жёстко привязано к архитектуре процессора.
Именно поэтому в реальной разработке мы почти всегда пишем программы на языках высокого уровня, таких как C, а компилятор берёт на себя задачу генерации кода под конкретный процессор.
Ассемблер и машинный код в этом курсе нужны нам не для того, чтобы писать на них большие программы, а для того, чтобы понимать, как программа реально выполняется на микропроцессоре.

## Slide 12: Почему не интерпретируемые языки
Почему не Python и похожие языки
  выполняются не процессором, а интерпретатором или VM
  нет прямого соответствия «строка кода → инструкция процессора»
  скрывают:
    память
    стек
    регистры
    ABI и соглашения о вызовах
Для этого курса важно:
  видеть машинные инструкции
  понимать работу памяти и стека
  связывать код с поведением процессора
Notes: Первый очевидный вопрос — почему мы не используем на этом курсе Python или другие интерпретируемые языки. Причина очень простая: такие языки слишком далеко от железа.
Код на Python не выполняется напрямую микропроцессором. Его исполняет интерпретатор или виртуальная машина, которые сами являются программами.
В результате между вашим кодом и процессором появляется несколько уровней абстракции.
Мы не можем напрямую связать строку кода с машинной инструкцией, не видим реальной работы со стеком, регистрами и памятью.
Для курса, который называется «Программирование микропроцессоров», это принципиально неподходящая точка входа.

## Slide 13: Почему не C++, Go, Pascal
Почему не более «высокоуровневые» компилируемые языки
  Вводят дополнительные абстракции:
    автоматическое управление памятью
    исключения
    конструкторы и деструкторы
    сложные runtime-механизмы
  Компилятор генерирует:
    больше вспомогательного кода
    менее прозрачный ассемблер
Эти абстракции полезны, но они скрывают работу микропроцессора
Notes: Хорошо, но тогда почему не C++, Go или, скажем, Pascal? Это ведь компилируемые языки.
Проблема в том, что все они вводят дополнительные высокоуровневые абстракции: автоматическое управление памятью, исключения, сложные модели объектов, runtime-системы.
Эти механизмы очень полезны в реальной разработке, но в учебном курсе они мешают понять, что именно делает процессор.
Ассемблер, который генерирует компилятор C++, зачастую содержит много служебного кода, не связанного напрямую с логикой программы.
Нам же важно, чтобы между исходным кодом и машинными инструкциями было как можно меньше «магии».

## Slide 14: Почему именно C
Почему язык C?
  создавался для разработки ОС UNIX
  вводит минимальный набор абстракций
  прозрачное соответствие:
    переменные → память / регистры
    функции → вызовы и стек
  код компилируется в небольшое количество инструкций
C как “язык-посредник”
  стандартный ABI
  C-интерфейсы в ОС и библиотеках
  взаимодействие языков через C
Notes: Язык C был создан как системный язык для разработки операционной системы UNIX.
Его основная идея — дать программисту контроль над памятью и выполнением программы, не вводя лишних абстракций.
Иногда говорят, что C — это «переносимый ассемблер». Это не официальное определение, но очень точная инженерная метафора.
Код на C по своей структуре близок к тому, во что он компилируется.
Кроме того, C стал де-факто языком общения между программами.
Операционные системы, системные библиотеки, динамические модули почти всегда предоставляют C-совместимый интерфейс.
Даже интерпретируемые языки, такие как Python, подключают сторонние библиотеки именно через C-интерфейс.
В этом курсе мы не только будем писать код на C, но и разберёмся, как C-код связывается с ассемблером и машинными инструкциями, и как программы на разных языках взаимодействуют между собой через ABI.

## Slide 15: Роль компилятора
Компилятор — это переводчик между уровнями
C-код
  удобен для человека
  архитектурно независим
⬇️ компилятор
Ассемблер
  архитектурно зависим
  близок к инструкциям процессора
  отражает ABI и соглашения о вызовах
⬇️ ассемблер + линкер
Машинный код
  двоичные инструкции
  выполняются непосредственно микропроцессором
Один C-код порождает разные машинные коды
Программа на C
Ассемблерный код
Машинный код
Микропроцессор
Notes: Теперь давайте чётко зафиксируем роль компилятора в нашей картине мира. Компилятор — это переводчик между уровнями абстракции.
На верхнем уровне у нас есть код на языке C. Он удобен для человека и, в основном, не зависит от архитектуры процессора.
Компилятор переводит этот код в ассемблер. Ассемблер уже жёстко привязан к архитектуре: здесь появляются конкретные инструкции, регистры и соглашения о вызовах функций.
Далее ассемблер и линкер превращают этот код в машинный код — набор двоичных инструкций, которые микропроцессор выполняет напрямую.
Важный момент: микропроцессор никогда не видит C-код. Он работает только с машинными инструкциями.
Поэтому один и тот же C-код может быть скомпилирован:
под x86-64,
под ARM64,
под другие архитектуры,
и каждый раз мы получим разный машинный код, но одинаковое поведение программы.
В этом курсе мы будем часто смотреть на все три уровня: C, ассемблер и иногда машинный код, чтобы понимать, какие решения принимает компилятор и почему.

## Slide 16: Когда имеет смысл писать на ассемблере
Ассемблер — инструмент для особых случаев
  Доступ к возможностям процессора, которых нет в C
    специальные инструкции
    нестандартные операции ввода-вывода
    управление состоянием процессора
  Критические по производительности участки
    когда алгоритмические оптимизации исчерпаны
    когда компилятор уже не может улучшить код
    ручное использование SIMD и специальных инструкций
  Жёсткие требования к задержкам
    предсказуемое время выполнения
    расчёт задержек до такта
Во всех остальных случаях: C + компилятор эффективнее и безопаснее
Ассемблер — это почти всегда не язык программирования, а инструмент оптимизации и управления железом.
Notes: Ассемблер — это мощный инструмент, но очень дорогой в использовании. Поэтому важно сразу понимать, когда его действительно имеет смысл применять.
Первый случай — когда нам нужен доступ к возможностям процессора, которые невозможно выразить средствами языка C. Например, на архитектуре x86 есть специальные инструкции, такие как in и out, которые используются для прямого обмена данными с внешними устройствами и не имеют прямого аналога в стандартном C.
Второй распространённый случай — экстремальная оптимизация производительности. Когда алгоритм уже оптимален, компилятор работает на пределе своих возможностей, и только ручное написание ассемблерных инструкций позволяет получить дополнительный выигрыш.
Хороший реальный пример — библиотека ffmpeg. Основной код написан на C, но в самых «тяжёлых» местах разработчики вручную пишут ассемблер под конкретные архитектуры, чтобы получить ускорение в несколько раз, а иногда и на порядок.
Третий случай — жёсткие требования к предсказуемости задержек. Иногда нужно точно знать, сколько тактов занимает выполнение кода. Ручной ассемблер позволяет это рассчитать, но важно понимать, что это:
энергозатратно,
плохо переносимо,
и очень чувствительно к смене архитектуры.
Во всех остальных ситуациях писать на ассемблере не имеет смысла. Современные компиляторы генерируют очень эффективный код, а цена поддержки и отладки ассемблера слишком высока.
Поэтому на практике ассемблер используется точечно, как дополнение к коду на C, C++ и другим языкам, а не как основной язык разработки.

## Slide 17: Знакомство с языком C

## Slide 18: Программа hello.c
#include <stdio.h>
int main(void)
{
puts("Hello, world!");
return 0;
}
Notes: Теперь давайте, наконец, познакомимся с языком C на практике. Начнём с самой простой и классической программы — Hello, world.
В языке C выполнение программы всегда начинается с функции main. Это точка входа, которую вызывает операционная система (на самом деле не совсем так, но пока это не важно).
Здесь мы используем функцию puts из стандартной библиотеки C. Она выводит строку в стандартный поток вывода и автоматически добавляет перевод строки.
Обратите внимание: Программа очень простая и прозрачная — именно такие примеры мы будем использовать, чтобы легко связывать C-код с тем, что происходит на уровне компилятора и процессора.

## Slide 19: Компиляция программы из командной строки
GCC / Clang (Linux, MacOS)
  gcc hello.c -o hello ./hello
Clang
  clang hello.c -o hello
  ./hello
Microsoft Visual C++ (Windows)
  cl hello.c
  hello.exe
Notes: Программу нужно скомпилировать, прежде чем она будет выполнена процессором.
Для этого используется компилятор.
На Linux и macOS чаще всего используют gcc или clang. Мы указываем исходный файл, имя выходного исполняемого файла, и затем запускаем полученную программу.
В Windows используется компилятор Microsoft Visual C++, команда cl делает примерно то же самое.
Работа через командную строку очень важна для понимания того, как устроен процесс компиляции: где исходный код, где объектные файлы, где итоговый исполняемый файл.
Мы будем периодически возвращаться к этому способу работы, особенно когда будем разбирать ассемблер, линковку и отладку.

## Slide 20: IDE и инструменты разработки
Командная строка — полезно,
  помогает понять, как работают инструменты
  даёт полный контроль над процессом сборки
…но в реальной работе используют IDE
Популярные варианты:
  Visual Studio
  Visual Studio Code
  CLion
  Xcode
В этом курсе:
  Будем изучать предмет без фанатизма
  IDE — основной инструмент
  Консоль — для понимания и экспериментов
Notes: При этом важно сразу сказать: мы не будем делать из командной строки культ.
Да, умение работать с компилятором, линкером и отладчиком напрямую — это полезный и важный навык, и в рамках курса мы будем к нему возвращаться.
Но в реальной разработке почти всегда используются IDE. Они упрощают работу с проектами, сборкой, отладкой и навигацией по коду.
Поэтому в этом курсе вы можете использовать любую удобную среду разработки: Visual Studio, Visual Studio Code, CLion, Xcode и другие.
Наша цель — не борьба с инструментами, а понимание того, что именно эти инструменты делают под капотом.
IDE — это удобная оболочка. А понимание компиляции, ассемблера и машинного кода — то, что остаётся с вами независимо от выбранного редактора.

## Slide 21: Структура программы Hello
#include <stdio.h>
int main(void)
{
puts("Hello, world!");
return 0;
}
Notes: Давайте подробнее разберём структуру простой программы на языке C.
Первая строка — это директива препроцессора #include. Она говорит компилятору подключить заголовочный файл stdio.h, в котором объявлена функция puts. Здесь ещё нет никакого машинного кода — это этап подготовки исходного текста.
Далее идёт функция main. Это точка входа программы. Именно эту функцию вызывает операционная система при запуске программы. Обратите внимание на сигнатуру int main(void). Она означает, что функция:
не принимает аргументов,
возвращает целое число — код завершения программы.
Внутри фигурных скобок находится тело функции — последовательность инструкций, которые будут выполнены.
Здесь мы вызываем функцию puts, а затем возвращаем значение 0.
Возврат нуля традиционно означает успешное завершение программы. Важно подчеркнуть, что программа на C — это просто набор функций. В языке нет классов, нет методов, нет скрытой логики запуска.
Всё, что выполняется, явно написано в коде. Именно такая простота делает C удобным языком для изучения того, как программы исполняются на уровне микропроцессора.

## Slide 22: Стандартная библиотека языка C
Поставляется вместе с компилятором
Содержит готовые функции:
  ввод-вывод
  работа со строками
  память
  математика и др.
Что описывает стандарт языка C
  синтаксис языка
  поведение операций
  набор стандартных функций
  их параметры и возвращаемые значения
  в каких заголовочных файлах они объявлены
Пример:
  Функция puts → объявлена в stdio.h
Для наших целей достаточно онлайн-справочника по языку на cppreference.com
Notes: Возникает логичный вопрос: откуда мы вообще знаем, что нужно подключать файл stdio.h? Ведь наша программа называется hello.c, и такого файла рядом с ней нет.
Ответ в том, что язык C — это не только синтаксис, но и стандартная библиотека, которая поставляется вместе с компилятором.
Существует международный стандарт языка C — формальный документ, в котором описано:
как устроен сам язык,
как ведут себя его операции,
и какие функции входят в стандартную библиотеку.
В этом стандарте явно сказано, что функция puts является частью стандартной библиотеки, какие у неё параметры, что она возвращает и что её объявление находится в заголовочном файле stdio.h.
Разработчики компиляторов и стандартной библиотеки обязаны следовать этому стандарту, чтобы их компилятор мог корректно компилировать программы на языке C.
Именно наличие стандарта позволило языку C оставаться переносимым и совместимым на протяжении десятилетий.
Без стандарта мы имели бы несколько несовместимых реализаций языка, и код, написанный под один компилятор, мог бы не компилироваться или работать неправильно под другим.
Официальный стандарт языка C — это большой формальный документ, который распространяется за плату.
Если бы мы занимались разработкой компиляторов или реализаций стандартной библиотеки, нам бы обязательно пришлось с ним работать.
Для практического программирования и обучения достаточно сайта cppreference.com — это удобный и подробный справочник по языку C и его стандартной библиотеке, который в сжатом и понятном виде отражает требования стандарта и широко используется на практике.

## Slide 23: Директива #include и заголовочные файлы
Что делает #include <stdio.h> ?
  подставляет содержимое заголовочного файла
  сообщает компилятору объявления функций и типов
Скобки < > означают:
  искать файл в системных каталогах
  использовать стандартные или внешние библиотеки
Важно:
  заголовочные файлы ≠ исходный код программы
  они описывают интерфейс, а не реализацию
Notes: Директива #include — это команда препроцессору. Она буквально подставляет содержимое указанного файла в текст программы.
Заголовочные файлы содержат объявления функций, но не их реализацию. То есть они говорят компилятору: «такая функция существует, вот её параметры и тип результата».
Когда имя файла заключено в угловые скобки < >, это сигнал компилятору, что файл нужно искать не рядом с текущим исходным файлом, а в специальных системных каталогах. Именно там лежат заголовочные файлы стандартной библиотеки языка C, которые поставляются вместе с компилятором.
Многие компиляторы позволяют добавлять собственные каталоги с заголовочными файлами через параметры командной строки. Это используется для подключения сторонних библиотек, и мы ещё будем с этим сталкиваться в курсе.
Таким образом, стандартная библиотека и механизм #include позволяют разделить программу на: ваш код, и готовые, переносимые библиотеки.

## Slide 24: Откуда берётся функция puts?
Заголовочный файл (stdio.h)
  содержит объявление функции
  сообщает компилятору:
    имя функции
    параметры
    тип возвращаемого значения
Реализация функции
  находится в заранее скомпилированной стандартной библиотеке
  подключается на этапе линковки
Ключевая идея:
  .h — что существует
  библиотека — как это реализовано
Notes: Возникает логичный вопрос: если в заголовочном файле stdio.h нет кода функции puts, то откуда она вообще берётся?
Ответ в том, что заголовочный файл содержит только объявление функции, но не её реализацию.
Он нужен компилятору, чтобы проверить корректность вызова функции: количество аргументов, их типы и тип возвращаемого значения.
Реальная реализация функции puts находится в стандартной библиотеке языка C. Эта библиотека уже скомпилирована и поставляется вместе с компилятором в виде объектных файлов или библиотек.
Когда компилятор обрабатывает файл hello.c, он видит вызов puts, знает её сигнатуру из stdio.h, но пока ещё не знает, где именно находится её код.
На следующем этапе — линковке — специальная программа, линкер, находит реализацию puts в стандартной библиотеке и связывает вызов функции с её реальным машинным кодом.
Поэтому важно запомнить: заголовочные файлы нужны компилятору, а библиотеки — линкеру.
Чуть позже в курсе мы подробно разберём, как именно происходит этот процесс и что будет, если реализацию функции найти не удаётся.

## Slide 25: Объектные файлы и линковка
Результат работы компилятора
  из hello.c получается объектный файл (hello.o)
  объектный файл содержит:
    машинный код функции main
    таблицу символов
    ссылки на внешние символы (например, puts)
Роль линкера
  собирает программу из нескольких объектных файлов
  находит реализации внешних символов
  связывает вызовы функций с их кодом
  формирует итоговый исполняемый файл
Notes: Давайте теперь посмотрим, что именно получается после работы компилятора, и зачем нам вообще нужен линкер.
Когда компилятор обрабатывает файл hello.c, он не сразу создаёт готовую программу. Вместо этого он создаёт объектный файл — обычно с расширением .o или .obj. В этом объектном файле уже есть скомпилированный машинный код функции main.
Но при этом в коде есть вызов функции puts, реализация которой в этом файле отсутствует. Поэтому компилятор записывает в объектный файл информацию о том, что существует внешний символ с именем puts, который должен быть найден где-то ещё — например, в стандартной библиотеке.
Здесь термин «внешний символ» используется в точном смысле: это функция или переменная, объявленная в текущем модуле, но определённая в другом объектном файле или библиотеке.
Дальше в работу вступает линкер. Его задача — взять набор разрозненных объектных файлов и библиотек и собрать из них единую программу. Линкер проходит по всем объектным файлам, находит ссылки на внешние символы и пытается сопоставить их с реальными реализациями. В нашем случае он находит реализацию функции puts в стандартной библиотеке языка C и связывает вызов из main с её машинным кодом.
Этот процесс называется разрешением символов — symbol resolution. Именно на этом этапе из отдельных кусочков формируется полноценная исполняемая программа.
Если линкер не может найти реализацию какого-либо внешнего символа, программа не будет собрана, и мы получим ошибку линковки.

## Slide 26: Процесс построения программы
#include <stdio.h>
int main(void)
{
puts("Hello, world!");
return 0;
}
Компилятор
hello.c
Defined symbols:
main
External symbols:
puts
hello.o
Линкер
Defined Symbols:
puts
printf
…
libc.a
hello.exe
stdio.h
int puts(char const* _Buffer);
libc.a
Notes: В исходном файле hello.c есть функция main, внутри которой вызывается функция puts. Заголовочный файл stdio.h сообщает компилятору сигнатуру этой функции.
После компиляции мы получаем объектный файл hello.o. В нём содержится машинный код функции main — это определённый символ.
При этом puts остаётся внешним символом, потому что её реализация находится в стандартной библиотеке. На этапе линковки линкер находит реализацию puts в библиотеке, разрешает ссылку на внешний символ и собирает из отдельных частей готовую программу.
Результатом является исполняемый файл hello.exe, в котором все символы уже связаны и который можно запускать.

## Slide 27: Ассемблерный код программы Hello
.LC0:
.string "Hello, world!"
main:
push rax
mov edi, OFFSET FLAT:.LC0
call puts
xor eax, eax
pop rdx
ret
.LC0:
.string "Hello, world!"
main:
stp x29, x30, [sp, -16]!
adrp x0, .LC0
add x0, x0, :lo12:.LC0
mov x29, sp
bl puts
mov w0, 0
ldp x29, x30, [sp], 16
ret
X86-64
ARM64
Notes: Здесь показана одна и та же программа Hello, world, но на ассемблере для двух архитектур: x86-64 и ARM64. На первый взгляд код выглядит совершенно по-разному: разные инструкции, разные регистры, даже стиль комментариев отличается. Но если смотреть не на «буквы», а на смысл, структура у них одинаковая.
Первое, что делает обе программы — готовит аргумент для puts: адрес строки. В x86-64 по соглашению о вызовах первый аргумент передаётся в регистре RDI (на слайде — mov rdi, OFFSET FLAT:.LC0). В ARM64 первый аргумент передаётся в регистре X0 (поэтому адрес собирается в x0 через adrp/add).
Дальше обе программы вызывают puts, но разными инструкциями. В x86-64 используется call puts — это «вызов функции». В ARM64 используется bl puts — “branch with link”, то есть переход с сохранением адреса возврата.
Механизм разный, но смысл одинаковый: передать управление в функцию и потом вернуться обратно.
И наконец, обе программы возвращают результат из main. В x86-64 код возврата кладётся в EAX, в ARM64 — в W0.
Это опять же часть ABI: архитектуры разные, но идея одна — фиксированный регистр для результата.
Вывод здесь важный: ассемблерный код непереносим, и под разные архитектуры он выглядит по-разному. Но при этом есть общее “ядро”: любой вызов функции сводится к одному и тому же шаблону — подготовить аргументы → выполнить вызов → вернуть значение.

## Slide 28: Форматированный ввод-вывод
#include <stdio.h>
int main(void)
{
int a, b, sum;
scanf("%d %d", &a, &b);
sum = a + b;
printf("%d\n", sum);
return 0;
}
Notes: Рассмотрим простой пример программы на языке C, которая читает два целых числа, складывает их и выводит результат.
В начале мы объявляем три целочисленные переменные: a, b и sum.
Функция scanf считывает данные со стандартного ввода. Форматная строка "%d %d" говорит, что мы ожидаем два целых числа.
При вызове scanf мы передаём переменные с символом &. Пока можно просто запомнить правило: для scanf мы всегда используем & перед именем переменной.
Почему это так, мы подробно разберём позже в курсе. Далее мы выполняем обычное сложение двух чисел и сохраняем результат в переменной sum.
Затем вызываем printf, чтобы вывести результат на экран в удобном формате.
Этот пример показывает, что программа на C — это последовательность простых операций: ввод данных, вычисление и вывод результата.

## Slide 29: Объявление переменных в языке C
Объявление переменной
  int a;
  int b = 0;
  int sum = a + b;
Основные правила
  при объявлении всегда указывается тип
  тип переменной фиксирован на всё время её жизни
  переменные бывают:
    локальные (внутри функции или блока)
    глобальные (вне функций)
Инициализация
  локальные переменные по умолчанию не инициализируются
  глобальные переменные инициализируются нулём
  рекомендуется инициализировать переменные при объявлении
Notes: В языке C любая переменная должна быть объявлена с указанием её типа, и этот тип остаётся связан с переменной на всём протяжении её жизни. Переменные можно объявлять внутри функций, тогда они будут локальными и доступны только внутри соответствующего блока, либо вне функций, тогда они будут глобальными и доступны из всех функций программы.
В программе, где мы считывали числа из консоли, локальные переменные использовались для временного хранения введённых значений.
Важно помнить, что при объявлении локальной переменной её значение не определено, пока мы явно не присвоим ей значение или не вызовем функцию вроде scanf, которая запишет туда данные.
Использование неинициализированных переменных опасно и приводит к неопределённому поведению, то есть программа может работать непредсказуемо. Поэтому хорошей практикой является инициализация переменных при объявлении, особенно если значение можно задать сразу.
Так как для инициализации переменных часто используются выражения с другими переменными, в современном C рекомендуется объявлять переменные ближе к месту их первого использования, а не в начале функции, как это требовалось в старых стандартах до C99.
Значение локальной переменной сохраняется только до выхода из блока, в котором она объявлена, а при повторном входе в этот блок, например при новом вызове функции, локальные переменные создаются заново и не сохраняют значения с прошлого выполнения.
Глобальные переменные, в отличие от локальных, по умолчанию инициализируются нулевым значением, если явно не задано иное.

## Slide 30: Кратко о типе int
Тип int
  основной целочисленный тип языка C
  используется для большинства вычислений
  знаковый (может быть отрицательным)
Размер int
  зависит от платформы и компилятора
  стандарт гарантирует:
    int ≥ 16 бит
  на современных системах чаще всего:
    32 бита (4 байта)
Важно
  язык C не фиксирует точный размер int
  код должен быть переносимым
Notes: Теперь давайте поговорим о целых типах в языке C, начиная с самого основного — типа int. Тип int — это базовый целочисленный тип языка C. Именно его вы будете чаще всего использовать для счётчиков, арифметики и простых вычислений.
Важно сразу подчеркнуть один принципиальный момент: язык C не фиксирует точный размер типа int. Стандарт языка гарантирует только, что int имеет размер не меньше 16 бит. Всё остальное зависит от архитектуры и компилятора.
На большинстве современных систем — как на x86-64, так и на ARM64 — int обычно занимает 32 бита, то есть 4 байта.
Именно этот случай мы будем подразумевать в примерах курса. Однако при написании переносимого кода нельзя жёстко полагаться на конкретный размер int. Это одно из исторических решений языка C, которое позволило ему работать на самых разных платформах — от микроконтроллеров до современных процессоров.
Позже в курсе мы поговорим о том, как явно задавать размеры целых типов и почему это иногда бывает важно. Пока же достаточно помнить: int — основной целочисленный тип, и чаще всего он равен 32 битам.

## Slide 31: Целые числа и системы счисления в C
Десятичная (по умолчанию)
  int a = 42;
Восьмеричная
  int b = 052; // начинается с 0
Шестнадцатеричная
  int c = 0x2A; // 0x или 0X
Двоичная
  int d = 0b101010; // 0b или 0B
Важно
  система счисления определяется по записи числа
  значение переменной одно и то же
Notes: В языке C целые числа можно записывать в разных системах счисления. Это часто используется при работе с низкоуровневыми данными, битами и флагами. Если число записано без специального префикса, оно считается десятичным. Это наиболее привычная форма записи.
Если число начинается с нуля, оно интерпретируется как восьмеричное. Такая форма встречается реже, но всё ещё используется, например, при работе с правами доступа.
Шестнадцатеричные числа записываются с префиксом 0x или 0X. Эта форма очень распространена в системном программировании, так как удобно соответствует двоичному представлению.
Начиная со стандарта C23, в языке появилась возможность записывать двоичные числа с префиксом 0b или 0B. Это делает код более наглядным, когда важно явно показать отдельные биты.
Важно понимать, что система счисления влияет только на то, как число записано в исходном коде. Само значение переменной от этого не меняется. Мы будем постепенно использовать такие записи в курсе, особенно когда перейдём к работе с битами и аппаратными регистрами.

## Slide 32: Быстрый тест
Переведите в десятичную систему число 0x1D
Переведите в десятичную систему число 0b1011
Переведите в десятичную систему число 0215
Переведите в шестнадцатеричную систему число 59
Переведите в двоичную систему число 19

## Slide 33: Арифметические операции в C
Основные арифметические операции
  Сложение: +
  Вычитание: -
  Умножение: *
  Деление: /
  Остаток от деления: %
Деление /
  выполняется как целочисленное деление
  дробная часть отбрасывается
  результат округляется к нулю
Остаток %
  знак результата такой же, как у делимого
Важно
  Целочисленное деление на 0 запрещено
int x = 10;
int y = 3;
int sum = x + y; // 13
int div = x / y; // 3
int rem = x % y; // 1
int a = 7 / 3; // 2
int b = -7 / 3; // -2
int c = 7 / -3; // -2
int d = -7 / -3; // 2
int e = 7 % 3; // 1
int f = -7 % 3; // -1
int g = 7 % -3; // 1
int h = -7 % -3; // -1
Notes: Для выполнения практических заданий нам понадобятся арифметические операции над целыми числами.
В языке C они выглядят привычно и во многом совпадают с математической записью.
Операции сложения, вычитания и умножения работают ожидаемым образом.
Деление двух целых чисел также даёт целое число — дробная часть просто отбрасывается.
Оператор % вычисляет остаток от деления. Он часто используется для проверки кратности, чётности чисел и в циклах.
Все эти операции применяются к значениям типа int и возвращают результат того же типа.
При работе с целыми числами важно понимать, как в языке C ведут себя операции деления и остатка, особенно если один или оба операнда отрицательные.
Оператор / выполняет целочисленное деление. Дробная часть результата отбрасывается, и округление всегда происходит в сторону нуля, а не вниз, как это часто делается в математике.
Например, -7 / 3 в C даёт результат -2, тогда как в некоторых математических определениях результатом было бы -3.
Оператор % вычисляет остаток от деления. В языке C знак результата остатка совпадает со знаком делимого, то есть первого операнда.
Это поведение определено стандартом языка и может отличаться от математических соглашений, которые вы могли встречать раньше.
Также важно помнить, что деление или взятие остатка от деления на ноль запрещены. Такие операции приводят к неопределённому поведению и, как правило, к аварийному завершению программы.
Поэтому при написании программ всегда необходимо проверять, что делитель не равен нулю.

## Slide 34: Форматированный ввод и вывод: printf и scanf
printf — форматированный вывод
  выводит данные на стандартный вывод
  использует форматную строку
  %d — вывод целого числа типа int в десятичной системе
  printf("%d\n", sum);
scanf — форматированный ввод
  считывает данные со стандартного ввода
  форматная строка описывает ожидаемые данные
  %d — ввод целого числа типа int в десятичной системе
  scanf("%d %d", &a, &b);
Notes: В предыдущем примере мы использовали две функции стандартной библиотеки: printf и scanf. Давайте кратко разберём, как они работают на практике.
Функция printf используется для форматированного вывода. Она принимает форматную строку и значения, которые нужно вывести.
В формате %d означает: вывести целое число типа int. Символ \n — это перевод строки.
Функция scanf используется для форматированного ввода. Она тоже принимает форматную строку, но вместо значений мы передаём переменные, в которые будут записаны считанные данные.
Формат %d в scanf означает: считать целое число и сохранить его в переменной типа int.
Пока достаточно запомнить простое правило: если мы используем %d в scanf, мы передаём адрес переменной с помощью &.
В этом курсе мы будем использовать printf и scanf как удобный способ ввода и вывода данных, не вдаваясь пока в их внутреннюю реализацию.

## Slide 35: Ввод и вывод одиночных символов
Используемые функции:
  getchar() — чтение одного символа
  putchar() — вывод одного символа
  EOF (End of File) — признак конца ввода
#include <stdio.h>
int main(void)
{
int c;
while ((c = getchar()) != EOF)
{
putchar(c);
}
return 0;
}
Notes: Теперь рассмотрим ещё один классический пример на языке C — программу echo. Она читает символы со стандартного ввода и сразу же выводит их обратно.
Здесь мы используем функцию getchar, которая считывает один символ за один вызов и возвращает его в виде целого числа. Символ сохраняется в переменной c типа int. Обратите внимание, что это сделано намеренно — позже мы поймём, почему для этого используется именно int, а не char.
Цикл while работает до тех пор, пока getchar не вернёт специальное значение EOF. EOF означает конец ввода — например, конец файла или завершение ввода с клавиатуры.
Внутри цикла мы вызываем putchar, который выводит один символ на стандартный вывод.
Таким образом, программа:
читает символ,
проверяет, не конец ли ввода,
и если нет — выводит его.
Этот пример важен по нескольким причинам: он показывает работу с вводом-выводом на уровне отдельных символов, знакомит с циклом while, и вводит понятие EOF, которое часто используется при работе с файлами и потоками.

## Slide 36: Цикл while
Как работает while:
  проверяет условие перед каждой итерацией
  если условие истинно — выполняет тело цикла
  если условие ложно — цикл завершается
while (условие)
{
инструкции;
}
Notes: Теперь отдельно разберём цикл while в языке C.
Цикл while — это цикл с предварительной проверкой условия.
Это означает, что перед каждой итерацией сначала проверяется условие, и только если оно истинно, выполняется тело цикла.
Если условие ложно, тело цикла не выполняется ни разу и выполнение программы продолжается после цикла.
В программе echo условием цикла является выражение (c = getchar()) != EOF.
На каждой итерации: считывается один символ, результат сохраняется в переменной c, затем проверяется, не равно ли значение c значению EOF. Пока ввод не закончился, условие истинно и цикл продолжается.
Как только getchar возвращает EOF, условие становится ложным и цикл завершается.
Такой стиль записи очень распространён в языке C: в одном выражении совмещаются присваивание и проверка условия.
Пока достаточно понимать, что цикл while выполняет код до тех пор, пока истинно заданное условие.

## Slide 37: Фигурные скобки и тело цикла
Одна инструкция — скобки не обязательны
while ((c = getchar()) != EOF)
putchar(c);
Несколько инструкций — скобки обязательны
while (c != EOF)
{
putchar(c);
count++;
}
Важно
фигурные скобки образуют блок (составную инструкцию)
блок считается одной инструкцией
Рекомендация
всегда использовать фигурные скобки
Notes: В языке C фигурные скобки играют очень важную роль, особенно в условных операторах и циклах.
Если тело цикла состоит ровно из одной инструкции, фигурные скобки можно не писать. В этом случае в цикл входит только следующая инструкция.
Однако если внутри цикла нужно выполнить две и более инструкции, фигурные скобки обязательны. Они объединяют несколько инструкций в блок, который с точки зрения языка считается одной составной инструкцией. Формально это означает, что цикл while управляет либо одной инструкцией, либо одним блоком.
Несмотря на то, что скобки иногда можно опустить, на практике этого делать не рекомендуется. Причина проста: при добавлении новой строки в тело цикла очень легко допустить ошибку, когда часть кода внезапно оказывается вне цикла. Поэтому в этом курсе и в реальной разработке мы практически всегда будем придерживаться простого правила: всегда писать фигурные скобки, даже если внутри только одна инструкция.

## Slide 38: Условный оператор if
if (условие)
{
инструкция;
}
Как работает if:
условие вычисляется
если условие истинно — выполняется тело if
если ложно — тело пропускается
Пример:
if (a > b)
{
puts("a больше b\n");
}
Notes: Теперь познакомимся с условным оператором if. Оператор if позволяет выполнить некоторый код только при выполнении заданного условия.
Сначала вычисляется выражение в круглых скобках. Если результат истинный — выполняется тело if.
Если ложный — выполнение просто идёт дальше. В этом примере строка будет выведена только в том случае, если значение переменной a больше значения переменной b.
Как и в случае с циклом while, фигурные скобки задают блок инструкций. Даже если инструкция одна, мы будем писать скобки всегда.

## Slide 39: Операции сравнения и логические операции
Операции сравнения
  Равно: ==
  Не равно: !=
  Меньше: <
  Больше: >
  Меньше или равно: <=
  Больше или равно: >=
Логические операции
  логическое И: &&
  логическое ИЛИ: ||
  логическое НЕ: !
Короткое замыкание
  Вычисления операторов && и || прекращаются как только станет известна истинность или ложность результата
    Сначала вычисляется левый аргумент, а правый – только при необходимости
if (a > b && b != 0)
{
printf("Условие выполнено\n");
}

## Slide 40: Как проверять ввод через scanf
scanf возвращает число успешно считанных элементов
возвращает EOF, если ввода больше нет (конец файла/потока)
при неверном вводе (например, буква вместо числа) scanf("%d", &x) вернёт 0 и не сдвинется по вводу, из-за чего цикл может зациклиться
int x;
if (scanf("%d", &x) != 1) {
printf("Ошибка ввода\n");
return 1;
}
Notes: Функция scanf не гарантирует, что она всегда успешно прочитает данные, поэтому хороший стиль — проверять её результат. scanf возвращает число полей, которые удалось прочитать и записать в переменные.
Например, если мы ожидаем одно целое число и пишем scanf("%d", &x), то при успешном вводе она вернёт 1. Если мы ожидаем два числа через scanf("%d %d", &a, &b), то при успехе она вернёт 2.
Если ввод закончился, то есть больше нечего читать, scanf возвращает EOF. Если же во входном потоке находится что-то неподходящее для формата, например буква вместо числа, то scanf вернёт 0 и не запишет значение в переменную.
Поэтому перед тем как использовать считанные значения, мы проверяем, что возвращаемое значение равно ожидаемому количеству прочитанных полей, и если нет, то выводим сообщение об ошибке и завершаем программу или просим пользователя повторить ввод.

## Slide 41: Как пропускать неверный ввод
int x;
while (scanf("%d", &x) != 1) {
int ch = getchar();
if (ch == EOF) {
printf("Конец ввода\n");
return 1;
}
}
Notes: Если мы хотим читать числа в цикле, важно понимать, что при ошибке формата scanf("%d", &x) возвращает 0, но при этом не “съедает” неверный символ из ввода.
Это означает, что если оставить всё как есть, следующая итерация увидит тот же самый символ и снова вернёт 0, и программа зациклится.
Чтобы этого избежать, после неудачного scanf нужно убрать из входного потока хотя бы один символ, обычно это делается через getchar(). Мы читаем один символ и отбрасываем его, а затем повторяем попытку. Если при этом getchar() возвращает EOF, значит ввод закончился и дальше читать уже нечего, и в этом случае мы корректно завершаем программу.
Этот приём позволяет безопасно обрабатывать случай, когда пользователь вводит лишние символы, и не попадать в бесконечный цикл на ошибочном вводе.

## Slide 42: Функции

## Slide 43: Зачем нужны функции?
Разбиение программы на логические части
Повторное использование кода
Повышение читаемости и облегчение поддержки
int main(void)
{
// если писать всё здесь,
// функция быстро станет слишком большой
}
Notes: Вы уже видели функцию main — это точка входа программы. Но в реальных программах одной функции недостаточно.
Функции позволяют выносить повторяющиеся или логически связанные фрагменты кода в отдельные блоки и давать им понятные имена.
Если писать весь код внутри main, функция быстро разрастётся, и такую программу станет трудно читать и поддерживать.
Разбиение программы на функции делает код более структурированным, понятным и удобным для повторного использования.

## Slide 44: Объявление и определение функций
// Объявление функции (declaration)
int Add(int a, int b);
// Определение функции (definition)
int Add(int a, int b)
{
return a + b;
}
Правила
  функция должна быть объявлена до первого использования
  функция определяется ровно один раз
  объявлена может быть несколько раз
Notes: В языке C важно различать объявление и определение функции.
Объявление сообщает компилятору имя функции, тип возвращаемого значения и список параметров, и заканчивается точкой с запятой.
Определение функции содержит её тело — код, который будет выполняться при вызове функции.
Язык C требует, чтобы функция была объявлена до первого использования.
Исторически это связано с тем, что компиляторы C анализировали программу сверху вниз за один проход, что упрощало их реализацию. Именно поэтому мы в самом начале подключали stdio.h — в нём находятся объявления функций стандартной библиотеки.
При этом каждая функция должна быть определена в программе ровно один раз, но объявляться она может сколько угодно раз.

## Slide 45: Функции без возвращаемого значения
Не возвращают значение
  Аналогичны процедурам языка Pascal
  В качестве типа результата указывается void
Оператор return
  В void-функции пишется как return; (без аргументов) для досрочного выхода
  В конце функции можно return не писать
void PrintSum(int a, int b)
{
int sum = a + b;
printf("%d\n", sum);
}
Notes: Функция в языке C может не возвращать никакого значения. В этом случае в качестве типа возвращаемого значения указывается ключевое слово void.
Внутри такой функции оператор return, если он используется, записывается без выражения и заканчивается точкой с запятой.
При этом в void-функции оператор return можно вообще не писать, и тогда при достижении конца тела функции управление автоматически возвращается в вызывающую функцию.
Такие функции часто используются для выполнения действий, например вывода данных или изменения состояния программы, когда возвращаемое значение не требуется.

## Slide 46: return и завершение функции
Внутри функции main можно не писать return
  int main(void)
  {
  printf("Hello\n");
  }
В других функциях с возвращаемым значением return обязателен
  int add(int a, int b)
  {
  return a + b;
  }
  не должно быть путей выполнения без return
    int f(int x)
    {
    if (x > 0) return x;
    // ошибка: нет return для x <= 0
    }
Notes: Функция main возвращает значение типа int, которое используется как код завершения программы. По соглашению значение 0 означает успешное выполнение.
В языке C разрешено не писать оператор return в конце функции main, и тогда при достижении конца функции программа завершится с кодом 0.
Для всех остальных функций, возвращающих значение, отличное от void, оператор return обязателен. В таких функциях не должно существовать путей выполнения, в которых управление может дойти до конца функции без выполнения return.
Это требование позволяет избежать неопределённого поведения и делает поведение программы предсказуемым.

## Slide 47: Передача аргументов в функции
Аргументы в C всегда передаются по значению
  в функцию передаётся копия значения
  изменение параметра внутри функции не влияет на переменную в вызывающем коде
void inc(int x)
{
x = x + 1;
}
int main(void)
{
int a = 10;
inc(a);
printf("%d\n", a); // выведет 10
}
Notes: В языке C аргументы функций передаются по значению. Это означает, что при вызове функции в неё передаётся копия значения аргумента, а не сама переменная.
В приведённом примере в функцию inc передаётся значение переменной a. Внутри функции параметр x является отдельной переменной, и изменения x не затрагивают a в функции main.
Поэтому после вызова inc(a) значение a остаётся прежним.
Существует способ изменить значение переменной так, чтобы результат был виден вызывающей функции. Для этого в функцию передаётся не само значение, а информация о том, где переменная находится. Так, например, действует знакомая функция scanf
Этот механизм мы рассмотрим позже в курсе.

## Slide 48: Регистрочувствительность и имена в C
Регистрочувствительность
  язык C различает заглавные и строчные буквы
  int age; и int Age; — разные переменные
  не рекомендуется использовать имена, отличающиеся только регистром
Ключевые слова
  большинство ключевых слов записываются строчными буквами
    int, if, while, return, void и другие
  Есть также ключевые слова, начинающиеся с подчёркивания: _Bool, _Atomic
Имена (идентификаторы)
  могут содержать:
    английские буквы (a–z, A–Z)
    цифры (0–9)
    символ подчёркивания (_)
  не могут начинаться с цифры
Зарезервированные имена
  _X, _Name — зарезервированы (подчёркивание + заглавная буква)
  __name, __NAME — зарезервированы (два подчёркивания)
  _name — допустимо, но не рекомендуется
Notes: Язык C является регистрочувствительным, то есть различает заглавные и строчные буквы. Это важно помнить, особенно если вы переходите на C из языка Pascal.
Например, имена age и Age — это разные идентификаторы.
В одном блоке не рекомендуется объявлять имена, отличающиеся только регистром, так как это повышает вероятность ошибок и ухудшает читаемость кода.
Большинство ключевых слов языка C записываются строчными буквами, например int, if, while или return.
При этом стандарт языка также определяет несколько ключевых слов, начинающихся с подчёркивания, таких как _Bool или _Alignas.
Имена функций, переменных и типов данных могут состоять из английских букв, цифр и символа подчёркивания, но имя не может начинаться с цифры.
В языке C существуют зарезервированные имена. Имена, начинающиеся с подчёркивания и заглавной буквы, а также имена, начинающиеся с двух подчёркиваний, зарезервированы для стандартной библиотеки и компилятора.
Пользователь не должен объявлять такие имена самостоятельно, но может использовать их, если они предоставлены стандартной библиотекой.
Имена, начинающиеся с подчёркивания и строчной буквы, формально допустимы, но их использование не рекомендуется, чтобы избежать конфликтов с библиотеками и будущими версиями стандарта.

## Slide 49: Итоги
Что мы сегодня сделали:
  разобрали, что такое микропроцессор и как он выполняет программу
  увидели связь: C → ассемблер → машинный код
  познакомились с языком C и его стандартной библиотекой
  научились писать, компилировать и запускать простые программы
  разобрали работу с целыми числами, условиями и циклами
  научились читать ввод из консоли и проверять его корректность
Дальше в курсе:
  больше практики на C
  переход к памяти, стеку и вызовам функций
  постепенный разбор ассемблера и работы процессора
Notes: Сегодняшняя лекция была вводной и закладывала фундамент для всего курса. Мы посмотрели на микропроцессор не как на абстрактное устройство, а как на исполнителя конкретных машинных инструкций, и увидели, как код на языке C в итоге превращается в то, что выполняет процессор.
Мы познакомились с базовым синтаксисом языка C, научились писать простые программы, компилировать их и работать с вводом и выводом целых чисел. Также мы обсудили, почему важно проверять корректность ввода и аккуратно работать с арифметическими операциями.
Дальше в курсе мы будем опираться на всё это и шаг за шагом углубляться: разбирать память, стек, вызовы функций и постепенно переходить к анализу ассемблерного кода, чтобы понимать, как именно ваши программы выполняются на уровне микропроцессора.